## Slide 2
Alat- alat Tangan Khusus

## Slide 3
1. VALVE SPRING COMPRESSOR
Berfungsi untuk melepas dan memasang kelengkapan klep
Atau mekanisme katup

## Slide 4
PEMAKAIAN VALVE SPRING COMPRESSOR

## Slide 5
2. CLUTCH CENTER HOLDER
Berfungsi untuk melepas dan memasang kopling

## Slide 6
3. LOCK NUT WRENCH & EXTENTION BAR
Berfungsi untuk melepas dan memasang nut lock
clutch

## Slide 7
MELEPAS & MEMASANG BAGIAN KOPLING
DENGAN MENGGUNAKAN CLUTCH CENTER HOLDER
LOCK NUT WRENCH & EXTENTION BAR

## Slide 8
4. GEAR HOLDER
Berfungsi untuk mengunci posisi gear primary dengan
gear outer clucth pada saat mengencangkan
dan melonggarkan nut lock clutch

## Slide 9
Melepas dan memasang Kopling manual

## Slide 10
5. FLYWHEEL HOLDER
Berfungsi untuk menahan flywheel pada saat melepas
Dan mengencangakan mur pengunci.

## Slide 11
Penggunaan flywheel holder

## Slide 12
6. UNIVERSAL HOLDER
Berfungsi untuk menahan rotor pada saat melepas
Mur pengunci rotor

## Slide 13
Penggunaan universal holder

## Slide 14
7. FLYWHEEL PULLER
Berfungsi untuk melepas rotor dengan membuka
Pasak dari poros engkol

## Slide 15
Penggunaan flywheel puller

## Slide 16
8. CRANKSHAFT PULLER NF 125
Berfungsi untuk melepas crankshaft dari crankcase R
Pada NF 125

## Slide 17
Penggunaan crankcase puller

## Slide 18
9. ASSEMBLY SET 14 MM
Berfungsi untuk memasang crankshaft pada
Crankcase R

## Slide 19
10. ASSEMBLY SET 14 MM
Berfungsi untuk memasang crankshaft pada
Crankcase R

## Slide 20
Penggunaan assembly set

## Slide 21
11. DRIVER, ATTACHMENT & PILOT 22 ,MM
Berfungsi untuk memasang bearing

## Slide 22
12. TAPPED ADJUSTER WRENCH L
Berfungsi untuk menyetel celah katup dengan
Memutar baut penyetel.

## Slide 23
Penggunaan tapped adjuster wrench

## Slide 24
Simpanlah pada temapat yang mudah dilihat dan dikontrol atau pada tool boar.
Penempatannya harus dikelompokkan sesuai dengan jenis pekerjaan atau jenis kendaraan.
Bersihkan kembali alat-alat khusus setelah digunakan.
Gunakan alat-alat khusus sesuai dengan cara yang tepat dan sesuai fungsinya.
Jangan memukul alat-alat khusus dengan palu kecuali alat driver/handle.
Jangan menggerinda atau merubah bentuk alat-alat khusus.
Tidak dibenarkan menyambung dengan alat-alat lain.
Perawatan Alat-Alat Khusus :